## Slide 1: PIB – R-ColorLINE®
Lancement – Septembre 2026

## Slide 2: Nouvelle bouche R-ColorLINE®
Claim et USP

## Slide 3: La liberté du design dans l’univers ColorLINE®
Une gamme design complète pour répondre à tous les projets
ColorLINE® carré : lignes contemporaines, architectures marquées
→ Idéal pour les projets avec double flux ou SensAIR
R‑ColorLINE® ronde : douceur visuelle, intégration discrète et universelle
→ Idéal pour les projets avec EasyHOME : intégration dès septembre dans les kits
R-ColorLINE®
ColorLINE®
NOUVEAUTÉ
septembre 2026

## Slide 4: R-ColorLINE® – Quand la ventilation se fait oublier
Nouvelle bouche design et compacte
Bouche design multi-position
Diamètre adaptable aux variations de chantiers
Face peignable
Fabrication française à partir de plastique recyclé

## Slide 5: Un design rond épuré pour une intégration invisible
Face peignable
Pour une intégration parfaite au mur ou au plafond
Une taille de plaque adaptée au besoin
Chaque diamètre dispose de sa propre taille de plaque pour une intégration optimale
- 180 mm pour le D125
- 145 mm pour le D80
Un design multi-position
Le design rond permet une installation multi-position particulièrement dans les angles de mur
180 mm
145 mm

## Slide 6: Un confort durable pour les occupants
Compatibilité maximale grâce au double joint PP
Grâce à son double joint PP, la bouche s’adapte facilement aux variations de diamètres des manchettes
Ø80 : de 71 à 78 mm
Ø125 : de 116 à 125 mm
Diffusion 360° pour un confort à l’insufflation
L’orientation du flux d’air à 360° permet une diffusion homogène de l’air insufflé, évitant tout courant d’air direct et garantissant un confort optimal pour l’occupant
Une ventilation efficace sans gêne acoustique pour les occupants
La diffusion homogène de l’air évite les sifflements et les bruits parasites.

## Slide 7: Une conception responsable, fabriquée en France
Une conception plus responsable
L’embase est fabriquée en PP à 95% recyclé, permettant de réduire significativement l’empreinte matière. La face avant en PS garantit quant à elle une finition esthétique et durable
Fabrication française
R-ColorLINE® est conçue et fabriquée en France, garantissant un haut niveau de qualité, de traçabilité et de fiabilité industrielle, tout en soutenant le savoir-faire français.

## Slide 8: R-ColorLINE® – articles impactés
KIT R-COLORLINE D80 - BLC/WHI | 11022180
KIT R-COLORLINE D125 - BLC/WHI | 11022181
Nouvelles bouches
Remplacement ColorLINE® par R-Colorline®
KIT EASYHOME AUTO + COLORLINE | 11026033
KIT EASYHOME AUTO COMPACT + COLORLINE | 11026036
KIT EASYHOME PUREAIR COMPACT PREMIUM | 11033060
KIT EASYHOME AUTODHU + COLORLINE | 11026050
KIT EASYHOME AUTODHU COMPACT + COLORLINE | 11026052
Kits EasyHOME DISTRI PRO impactés
Kits EasyHOME GSB impactés
KIT EASYHOME AUTO + COLORLINE GP | 11035409
KIT EASYHOME AUTO COMPACT + COLORLINE GP | 11035402
KIT EASYHOME AUTODHU + COLORLINE GP | 11026051
KIT EASYHOME AUTODHU COMPACT + COLORL GP | 11026053
KIT EASYHOME AUTODHU CMP +COLORL +GAINES | 11035353

## Slide 9: Performances
R-ColorLINE® vs ColorLINE®

## Slide 10: Encombrement

## Slide 11: Aéraulique R-ColorLINE® vs ColorLINE D80
Mesures Débit / Pression Extraction (6D) |  | 
Différences de pression | Débit R-ColorLINE | Débit ColorLINE
Pa | m3/h | 
10 | 32,6 | 31,3
20 | 45,2 | 44,3
30 | 54,9 | 54,4
40 | 63,2 | 62,8
60 | 77,9 | 76,8
100 | 100,1 | 99,2
200 | 143,2 | 140,3
Mesures Débit / Pression Insufflation sans déflecteur (1,5D) |  | 
Différences de pression | Débit R-ColorLINE | Débit ColorLINE
Pa | m3/h | 
10 | 30,9 | 31,2
20 | 43,8 | 44,1
30 | 53,5 | 54,3
40 | 61,9 | 62,5
60 | 75,9 | 76,6
100 | 97,9 | 99
200 | 138,5 | 140,5
Mesures Débit / Pression Insufflation avec déflecteur (1,5D) |  | 
Différences de pression | Débit R-ColorLINE | Débit ColorLINE
Pa | m3/h | 
10 | 21,2 | 21,2
25 | 33,5 | 33,4
40 | 42,3 | 42,4
55 | 49,8 | 49,7
70 | 56,2 | 56,2
80 | 59,9 | 59,9
100 | 67,2 | 67,1
200 | 94,8 | 94,8
Ø80 |  | Pression (Pa)
 |  | à 60 m3/h
ColorLINE | Extraction | 36,8
R-ColorLINE | Extraction | 35,5
ColorLINE | Insufflation | 37
R-ColorLINE | Insufflation | 37,5
ColorLINE | Insufflation avec déflecteur | 80
R-ColorLINE | Insufflation avec déflecteur | 80

## Slide 12: Aéraulique R-ColorLINE® vs ColorLINE D125
Mesures Débit / Pression Extraction (6D) |  | 
Différences de pression | Débit R-ColorLINE | Débit ColorLINE
Pa | m3/h | 
10 | 76,2 | 70,7
20 | 111 | 102,2
30 | 135,5 | 127,5
40 | 156,7 | 146
60 | 191,5 | 180,4
100 | 246,8 | 232,8
200 | 350,4 | 332,5
Mesures Débit / Pression Insufflation sans déflecteur (1,5D) |  | 
Différences de pression | Débit R-ColorLINE | Débit ColorLINE
Pa | m3/h | 
10 | 74,7 | 67,4
20 | 105,9 | 95,3
30 | 129,6 | 116,7
40 | 149,7 | 135,1
60 | 183,4 | 165,4
100 | 236,8 | 213,5
200 | 333,3 | 301,9
Mesures Débit / Pression Insufflation avec déflecteur (1,5D) |  | 
Différences de pression | Débit R-ColorLINE | Débit ColorLINE
Pa | m3/h | 
10 | 55,6 | 51,3
25 | 87,9 | 81,1
40 | 111,1 | 102,6
55 | 130,4 | 120,3
70 | 147,2 | 135,7
80 | 157,3 | 145
100 | 175,7 | 162,2
200 | 248,7 | 229,4
Ø125 |  | Pression (Pa) | 
 |  | à 90 m3/h | à 135 m3/h
ColorLINE | Extraction | 16 | 34
R-ColorLINE | Extraction | 14 | 30
ColorLINE | Insufflation | 18 | 
R-ColorLINE | Insufflation | 15 | 
ColorLINE | Insufflation avec déflecteur | 31 | 
R-ColorLINE | Insufflation avec déflecteur | 26 | 

## Slide 13: Acoustique R-ColorLINE® vs ColorLINE® D80
Type | Produit | Config | Déflecteur | Pression d'essai | Débit d'essai | Puissance
nom essai | Réf | Ø | Oui/Non | Pa | m3/h | Lw(A)
Extraction | R-ColorLINE | 80 | Non | 20,9 | 46,5 | 24,9
 |  |  |  | 30,6 | 55,9 | 26,4
 |  |  |  | 39,1 | 63,25 | 28,7
 |  |  |  | 59,5 | 77,5 | 34,3
 |  |  |  | 99,8 | 100,3 | 41,1
 |  |  |  | 201,2 | 143,75 | 51,4
Extraction | ColorLine | 80 | Non | 19 | 45,25 | 23,9
 |  |  |  | 30,9 | 55,05 | 25,1
 |  |  |  | 40,2 | 63 | 27,7
 |  |  |  | 60,1 | 76,8 | 34,6
 |  |  |  | 99,8 | 99,2 | 42,2
 |  |  |  | 201,1 | 140,75 | 53,8
Insufflation | R-ColorLINE | 80 | Non | 25,8 | 49,2 | 31,7
 |  |  |  | 40,6 | 62,6 | 38,7
 |  |  |  | 61,5 | 77,1 | 44,6
 |  |  |  | 100,1 | 99,2 | 52
 |  |  |  | 200,2 | 139,8 | 61,9
Insufflation | ColorLINE | 80 | Non | 25,6 | 49,8 | 32,1
 |  |  |  | 40,2 | 62,7 | 39,2
 |  |  |  | 60,1 | 76,7 | 45,8
 |  |  |  | 100,2 | 99,1 | 53,5
 |  |  |  | 199,2 | 140,2 | 62,6
Insufflation | R-ColorLINE | 80 | Oui | 20,8 | 30,1 | 27,5
 |  |  |  | 39,1 | 42,1 | 36,4
 |  |  |  | 55,8 | 50,3 | 42,2
 |  |  |  | 71 | 56,7 | 46,1
 |  |  |  | 80,4 | 60,3 | 47,9
 |  |  |  | 99,5 | 67,2 | 50,8
 |  |  |  | 200,6 | 95,2 | 60,5
Insufflation | ColorLINE | 80 | Oui | 20,6 | 29,8 | 27,1
 |  |  |  | 41,6 | 43,2 | 37,2
 |  |  |  | 54,8 | 49,6 | 41,8
 |  |  |  | 70,8 | 56,5 | 45,6
 |  |  |  | 79,4 | 59,7 | 47,3
 |  |  |  | 102,1 | 67,7 | 51,1
 |  |  |  | 200,4 | 94,9 | 60,5

## Slide 14: Acoustique R-ColorLINE® vs ColorLINE® D125
Type | Produit | Config | Déflecteur | Pression d'essai | Débit d'essai | Puissance
nom essai | Réf | Ø | Oui/Non | Pa | m3/h | Lw(A)
Extraction | R-ColorLINE | 125 | Non | 15,5 | 95 | 26
 |  |  |  | 25,5 | 124,5 | 29
 |  |  |  | 35,2 | 146,5 | 32,9
 |  |  |  | 40,6 | 159 | 34,7
 |  |  |  | 61,5 | 193,5 | 41,6
 |  |  |  | 100,2 | 246,9 | 48
 |  |  |  | 204 | 354,5 | 57,8
Extraction | ColorLINE | 125 | Non | 15,5 | 88 | 25,6
 |  |  |  | 25,8 | 123 | 29,8
 |  |  |  | 35,5 | 137,5 | 33,4
 |  |  |  | 40,8 | 147,1 | 35,4
 |  |  |  | 60,5 | 181 | 41,1
 |  |  |  | 103,4 | 236 | 49,3
 |  |  |  | 203,5 | 336 | 62,1
Insufflation | R-ColorLINE | 125 | Non | 15,7 | 93,2 | 27,6
 |  |  |  | 25,2 | 119 | 32,1
 |  |  |  | 40,5 | 151,6 | 37,6
 |  |  |  | 60,5 | 184,1 | 43,4
 |  |  |  | 100,6 | 237,2 | 50,2
 |  |  |  | 200,5 | 334,2 | 59,5
Insufflation | ColorLINE | 125 | Non | 15,8 | 83,6 | 26,6
 |  |  |  | 25,8 | 107,8 | 32,3
 |  |  |  | 40 | 135,1 | 38,6
 |  |  |  | 60 | 165,4 | 47,6
 |  |  |  | 100,5 | 214 | 61,6
 |  |  |  | 202 | 303,7 | 70
Insufflation | R-ColorLINE | 125 | Oui | 15,4 | 67,7 | 25,4
 |  |  |  | 26 | 90,1 | 29,6
 |  |  |  | 41 | 113,3 | 35,1
 |  |  |  | 61,2 | 138,3 | 41
 |  |  |  | 100 | 177,2 | 49
 |  |  |  | 200,5 | 250,7 | 58,5
Insufflation | ColorLINE | 125 | Oui | 16 | 63,2 | 26
 |  |  |  | 25,8 | 82,3 | 30,6
 |  |  |  | 40,4 | 103,1 | 36,9
 |  |  |  | 61 | 126,5 | 44,9
 |  |  |  | 102 | 163,6 | 54,8
 |  |  |  | 202,3 | 231 | 66

## Slide 15: Go to Market
Canal de vente MI vs Collectif

## Slide 16: Canal de vente – ColorLINE®
ALDES
PRO. DISTRI.
GSB
DIRECT
FINAL CUSTOMER
50 %
28 %
7 %
13%
PURE PLAYER
2 %

## Slide 17: Canal de vente – Kit EasyHOME Auto / DHU / PureAIR avec ColorLINE®
ALDES
PRO. DISTRI.
GSB
DIRECT
FINAL CUSTOMER
50%
1 %
6 %
43%
PURE PLAYER

## Slide 18: Positionnement Prix – NSP Cible – Septembre 2026
 |  | Prix de cession | Prix net cible | Marge COM | Tarif | Remise
KIT COLORLINE D80 - BLC/WHI | 11022156 | 6,19 € | 10,33 € | 40% | 28,70 € | 64%
KIT COLORLINE D125 - BLC/WHI | 11022157 | 6,40 € | 12,74 € | 50% | 35,40 € | 64%
KIT R-COLORLINE D80 - BLC/WHI | 11022180 | 5,40 € | 10,12 € | 47% | 28,10 € | 64%
KIT R-COLORLINE D125 - BLC/WHI | 11022181 | 5,60 € | 12,49 € | 55% | 34,70 € | 64%

## Slide 19: Benchmark

## Slide 20: Gamme R-ColorLINE® vs concurrence
1 seule couleur
Grille blanche uniquement
Possibilité de peindre la face avant
Multicolore
10 couleurs de plaques différentes dont 1 plaque personnalisable
Plaque facilement interchangeable
Universelle
Large compatibilité de manchette
Installation mur ou plafond
Multi-conduits (Algaine, Minigaine, Optiflex)
Confort
Ultra silencieux, à partir de 16 dB(A)
Orientation du flux d’air à 360°
1 seule couleur
Grille blanche uniquement
Possibilité de peindre la face avant
3 tailles de plaque pour Ø125 (190mm), Ø160 (225mm) et Ø200mm (265mm)
Orientation du flux d’air selon 4 positions
1 seule couleur
Grille blanche uniquement
4 tailles de plaque pour Ø80 (151mm), Ø100 et 125 (205mm) , Ø160 (250mm) et Ø200 (300mm)
Orientation flux d’air selon 5 positions
BDO
Bouche Line
R-Colorline
Colorline
1 seule taille de plaque en Ø80 et Ø125mm
2 tailles de plaque distinctes 145mm en Ø80 et 180mm en Ø125mm

## Slide 21: Documentations

## Slide 22: Documentations R-Colorline®
Packaging
Notice R-Colorline
Visuels produits
Visuel d’ambiance
Dessins d’encombrement
PIB
Catalogue septembre 2026
Echantillons
(Prévu fin août)

## Slide 23: Documentations Kits EasyHOME
Packaging EasyHome Auto/PureAir
Visuels kits
Doc Technique PureAIR/Auto
Doc Commerciale + guide de choix
(Dispo septembre)
MAJ visuels système

## Slide 24: Logiciels metiers, éditeurs et BE
Pas d’impact
Pas d’impact
MAJ sur Auto et PureAIR
Pertinence à confirmer
Automatique à la création SAP